## Slide 1
外部系統整合GW
人員管理模組
無人機管理系統
AR頭盔管理系統
無線電整合
AI影音辨識模組
3D建模影像模組
1.精度50cm
2.速度2公頃/hr.
串流系統
無人機影像
AR頭盔影像
定位系統
AR頭盔
影像+定位
影音+定位
聲音
GIS圖台模組
定位
資訊
影音
資料
資訊整合看板
裝備物品管理模組
INSARAG表單模組
專案封包管理模組
特搜隊/特搜隊員/搜救犬
受訓記錄/證照/簽證
二維條碼/QRCODE掃描系統
條碼列印機/條碼掃描器/標籤印表機
>2000項裝備 15項明細資料
列印標籤 庫存分析/警示
語音辨識輸入(SPEECH2TXT)
>70%辨識率
1.受災區域資訊表
2.搜救隊概況表
3.工作場地報告表
4.廣域評估報告表
5.分區評估報告摽
6.工作場地優先選擇表
7.壓埋人員解救報告表
8.復原撤離報告表
9.事件狀況報告表
10 任務總結報告表
派遣統計
傷亡統計
現地主機/DB
1.TGOS
2.OSM
3.ICMS
報表統計模組
數據分析模組
歷史出勤記錄紙本
AR頭盔溝通系統
文字圖片影像聲音
平台主系統主機
專案系統架構圖
中華電信
資拓宏宇
AI影音辨識系統(SPEECH2TXT)
1. 多路AR頭盔聲音
文字圖片影像聲音
平台主系統DB
同步
LAN
5G
Internet
影音辨識檔查詢平台
中華電信建置
資拓宏宇開發
寶碩開發
寶碩建置
模組細項功能
沒提到但存下來就要可以查
沒提到但該要有串流SERVER
定位應該有SERVER整合吧
無人機定位沒寫
有這功能，但沒存也沒說明要不要辨識，沒說要不要進平臺
無人機+AR影像
定位資訊
3D建模
TXT
無人
機影
像
是否需要一個系統，可以從平臺跟頭盔溝通?
資料交換模組
服務監控管理模組
劃設救災區域
救災區域

## Slide 2: 外部系統整合GW
外部系統整合GW
平台主系統
災區裝置
無人機管理系統
影音串流系統
AI影音辨識系統
AR頭盔溝通系統
GPS定位資訊
影音串流資訊
AI辨識結果
文字/圖片/影像/聲音
GIS圖台模組
3D建模影像模組
資訊整合看板
AI影音辨識模組
封包管理模組
API
Socket
URL
FILE

## Slide 3: 硬體配置架構圖
影音串流主機
現地系統
DB+API+WEB+GW
Intel® Core™ i9
語音辨識系統
3D建模/GIS圖台
搜救行動協調中心
主系統機房
主源
備援
平台WEB+API
Windows Server 2019
資料庫伺服器
Windows Server 2019
NAS
LAN
平台WEB+API
Windows Server 2019
資料庫伺服器
Windows Server 2019
AR頭盔
Mesh
Wi-Fi AP
災害現場
無人機
PAD
NB
LAN同步
Mesh
Wi-Fi AP
1G LAN
WAN
FILES
Internet同步
FILE同步
LAN同步：救援結束,指揮車設備回主系統機房,連至主系統內部網路進行資料同步。
Internet同步：救援期間,有資料同步必要時,現地系統透過5G/4G Internet連回至主系統進行資料同步。
FILES同步：救援期間,有資料同步必要,且現地系統無internet時,則將專案檔案備份至同步NB,再攜NB至有internet環境進行資料同步。
資料同步NB

## Slide 4: 主/備源備份架構圖
主系統機房
主源
備援
平台WEB+API
資料庫伺服器
NAS
平台WEB+API
資料庫伺服器
自動/手動備份
影音檔/系統檔/資料檔/LOGFILES
DB+API+WEB+GW
現地系統主機
自動/手動備份
影音檔/系統檔/資料檔/LOGFILES/DB
LAN
行動智能指揮車

## Slide 5: 主/備源同步架構圖
主系統機房
主源
備援
平台WEB+API
資料庫伺服器
NAS
平台WEB+API
資料庫伺服器
自動/手動備份
影音檔/系統檔/資料檔/LOGFILES
DB+API+WEB+GW
現地系統主機
影音檔/系統檔/資料檔/LOGFILES/DB
LAN
行動智能指揮車
自動/手動同步

## Slide 6: 資料同步架構圖(當災害現場有INTERNET時）
影音串流主機
現地系統
DB+API+WEB+GW
Intel® Core™ i9
語音辨識系統
3D建模/GIS圖台
搜救行動協調中心
主系統機房
主源
備援
平台WEB+API
Windows Server 2019
資料庫伺服器
Windows Server 2019
NAS
平台WEB+API
Windows Server 2019
資料庫伺服器
Windows Server 2019
AR頭盔
Wi-Fi AP
災害現場
無人機
PAD
NB
Wi-Fi AP
1G LAN
WAN
Internet同步
Internet同步：救援期間,有資料同步必要時,現地系統透過5G/4G Internet連回至主系統進行資料同步。

## Slide 7: 資料同步架構圖(當災害現場無INTERNET時）
影音串流主機
現地系統
DB+API+WEB+GW
Intel® Core™ i9
語音辨識系統
3D建模/GIS圖台
搜救行動協調中心
主系統機房
主源
備援
平台WEB+API
Windows Server 2019
資料庫伺服器
Windows Server 2019
NAS
平台WEB+API
Windows Server 2019
資料庫伺服器
Windows Server 2019
AR頭盔
Mesh
Wi-Fi AP
災害現場
無人機
PAD
NB
Mesh
Wi-Fi AP
1G LAN
WAN
FILES
FILE同步
FILES同步：救援期間,有資料同步必要,且現地系統無internet時,則將專案檔案備份至同步NB,再攜NB至有internet環境進行資料同步。
資料同步NB

## Slide 8: 資料同步架構圖(救援結束後資料同步）
影音串流主機
現地系統
DB+API+WEB+GW
Intel® Core™ i9
語音辨識系統
3D建模/GIS圖台
搜救行動協調中心
主系統機房
主源
備援
平台WEB+API
Windows Server 2019
資料庫伺服器
Windows Server 2019
NAS
LAN
平台WEB+API
Windows Server 2019
資料庫伺服器
Windows Server 2019
AR頭盔
Mesh
Wi-Fi AP
災害現場
無人機
PAD
NB
LAN同步
Mesh
Wi-Fi AP
1G LAN
LAN同步：救援結束,指揮車設備回主系統機房,連至主系統內部網路進行資料同步。

## Slide 9
DB
主系統/QRCODE主機
QRCODE產生器
裝備庫房
入庫
QRcode已標籤裝備
領用
QRcode已標籤裝備
裝箱
產出明細標籤
掃描QRcode
掃描QRcode
裝備上指揮車
裝備下指揮車
裝備出勤使用BARCODE入庫與領用流程

## Slide 10
DB
主系統/QRCODE主機
QRCODE產生器
裝備庫房
入庫
QRcode已標籤裝備
領用
QRcode已標籤裝備
裝備保養
產出明細標籤
掃描QRcode
掃描QRcode
完成保養
裝備保養使用BARCODE入庫與領用流程

## Slide 11: 現場作業架構圖（災害現場有4G/5G）
影音串流主機
現地系統
DB+API+WEB+GW
語音辨識系統
3D建模/GIS圖台
搜救行動協調中心
主系統機房
主源
平台WEB+API
資料庫伺服器
NAS
WAN
AR頭盔
災害現場
無人機
PAD
NB
4G/5G
LAN
Wi-Fi AP
中央災害應變中心
影像
影像
WEB+影像
WEB+影像
WEB
影像

## Slide 12: 現場作業架構圖（災害現場無4G/5G）
影音串流主機
現地系統
DB+API+WEB+GW
語音辨識系統
3D建模/GIS圖台
搜救行動協調中心
主系統機房
主源
平台WEB+API
資料庫伺服器
NAS
WAN
AR頭盔
災害現場
無人機
PAD
NB
LAN
Wi-Fi AP
中央災害應變中心
影像
影像
WEB+影像
WEB+影像
WEB
影像
Wi-Fi AP

## Slide 13: 現場作業架構圖（災害現場及UCC均無4G/5G）
影音串流主機
現地系統
DB+API+WEB+GW
語音辨識系統
3D建模/GIS圖台
搜救行動協調中心
主系統機房
主源
平台WEB+API
資料庫伺服器
NAS
WAN
AR頭盔
災害現場
無人機
PAD
NB
LAN
Wi-Fi AP
中央災害應變中心
WEB+影像
FILES
WEB+影像
Wi-Fi AP

## Slide 14
NO | 名稱 | 功能 | OS | CPU | RAM | HDD | 網卡1 | 網卡2 | 備註
1 | 總部平台 （主源） | 平台WEB+API | Windows Server 2019 64bit | Intel® Xeon® Gold 6248R 處理器 3.0GHz | 64G | 1TB SSD *2 (RAID1) | 1Gbps | 10Gbps | Server
2 | 總部平台 (備源） |  |  |  |  | 1TB SSD *1 |  |  | Server
3 | 總部平台 (主源） | 資料庫伺服器 | Windows Server 2019 64bit | Intel® Xeon® Gold 6248R 處理器 3.0GHz | 64G | 1TB SSD *2 (RAID1) | 1Gbps | 10Gbps | Server
4 | 總部平台 （備源） |  |  |  |  | 1TB SSD *1 |  |  | Server
5 | 總部平台 （儲存設備） | NAS |  |  |  |  |  |  | 
6 | 現地系統 | DB+API+WEB+GW | Windows Server 2019 64bit | Intel® Core™ i9 | 32G | 1TB SSD *1 | 1Gbps | WIFI | 建議Server NB亦可
7 | 現地系統 | 3D建模/GIS圖台 |  | 開發廠商自訂 |  |  |  |  | 
8 | 現地系統 | 語音辨識系統 |  | 開發廠商自訂 |  |  |  |  | 
9 | 現地系統 | 影音串流主機 |  | 開發廠商自訂 |  |  |  |  | 
建議硬體規格

## Slide 15: API盤點
API | 說明
取得頭盔與生命探測器定位 | 
取得無人機影像 | 
取得頭盔影像 | 
發送圖像至頭盔 | 
取得頭盔無線電SPEECH2TXT文字 | 
整合GIS圖台 | 
手寫及語音辨識API | API LICENSE 需另行採購